日处理1 万吨印染废水集中处理改造工程项目

竣工环境保护验收监测报告

# 天宇（环验）检字第（1906001）号

建设单位：江苏沙印集团射阳印染有限公司编制单位：江苏天宇检测技术有限公司

## 2019 年 6 月

| 建设单位法人代表 | ： |  | （签字） |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位法人代表 项 目 负 责 人 | ： ： | 张玉祥 | （签字） |
| 报 告 编 写 人 | ： | 张玉祥 |  |

参	与	人	员	：	张玉健、王闩、张玉祥、徐森、王友民、黄涛、

袁皖利、李树峰、朱艳、季玲玲、陈铭、沈红燕、

李春霞、杨坤玉、郑春娣等

建设单位 江苏沙印集团射阳印染有限公司（盖章）

编制单位 江苏天宇检测技术有限公司（盖章）

| 电话 | ： | 0515-82535577 | 电话 | ： | 0515-80995958 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传真 | ： | 0515-82535577 | 传真 | ： | 0515-80995959 |
| 邮编 | ： | 224351 | 邮编 | ： | 224005 |

地址	： 盐城市纺织染整产业园	地址	： 盐城市解放南路 265 号盐城工业职业技

术学院 A-02 楼 4 楼

# 目 录

- 项目概况	1

  - 项目概况及由来	1

  - 竣工验收重点关注内容	2

  - 验收工作技术程序和内容	3

- 验收监测依据	5

  - 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	5

  - 建设项目竣工环境保护验收技术规范	5

  - 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	5

  - 其他相关文件	6

- 项目建设情况	7

  - 地理位置及平面布置	7

  - 建设内容	10

  - 主要原辅材料及燃料	17

  - 水源及水平衡	17

  - 生产工艺简介	17

    - 工艺流程及污染工艺流程	17

    - 工艺流程概述	18

  - 项目变动情况	20

- 环境保护设施	22

4.1	废水	22

4.2	废气	24

4.3	噪声	24

  - 固体废弃物	25

  - 其他环境保护设施	26

    - 环境风险防范设施	26

    - 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	27

    - 其他环境管理要求	27

  - 环保设施投资及“三同时”落实情况	28

- 环评影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	30

  - 环境影响报告书主要结论与建议	30

  - 审批部门审批决定	31

  - 环评批复落实情况	31

- 验收执行标准	33

  - 废水执行标准	33

  - 废气执行标准	34

  - 厂界噪声执行标准	34

  - 固体废弃物	34

  - 总量控制执行标准	34

- 验收监测内容	36

7.1	废水	36

7.2	废气	38

    - 无组织废气	38

    - 有组织废气	38

7.3	噪声	38

- 质量保证和质量控制	39

  - 监测分析方法	39

  - 监测仪器	40

  - 人员资质	41

  - 水质、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	41

  - 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	44

- 验收监测结果	45

  - 生产工况	45

  - 环保设施调试运行效果	45

    - 污染物排放监测结果	45

9.2.1.1 废水	45

9.2.1.2 废气	53

      - 厂界噪声	55

      - 固体废物的处置情况检查	55

      - 污染物排放总量核算	56

    - 环保设施处理效率监测结果	57

9.2.2.1 废气治理设施处理效率	57

9.2.2.1 废水治理设施处理效率	57

- 验收监测结论与建议	58

10.1	结论	59

10.2	建议	60

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	61

附件 1：环评批复	63

附件 2：硫化氢总量情况说明	67

附件 3：设备证明	71

附件 4：在线设备水量说明	73

附件 5：排污许可证	74

附件 6：项目备案证明	75

附件 7：生产工况证明	77

附件 8：承诺书	78

附件 9：验收监测委托书	79

附件 10：原辅料消耗量证明	80

附件 11：点位图	81

附件 12：行政处罚决定书	82

附件 13：处罚整改说明	85

附件 14：《江苏沙印集团印染有限公司污泥干化资源综合利用工程项目环境影响报告书》的审批意见	86

附件 15：应急预案备案信息	90

# 项目概况

## 项目概况及由来

江苏沙印集团射阳印染有限公司位于盐城市纺织染整产业园，公司主要负责江苏沙印集团印染有限公司产生的印染废水、热电厂废水以及生活废水。江苏沙印集团射阳印染有限公司环境影响评价文件 《江苏沙印集团射阳印染有限公司新建日处理 1 万吨印染废水集中处理工程项目环境影响报告书》于 2011 年 3 月

14 日通过射阳县环保局批复（射环字[2011]31 号）；《江苏沙印集团射阳印染

有限公司新建日处理 1 万吨印染废水集中处理工程项目工艺等部分内容变更环

境影响报告》 于 2012 年 8 月 16 日通过射阳县环保局批复（射环字[2012]110

号）,《关于江苏沙印集团射阳印染有限公司新建日处理 1 万吨印染废水集中处

理工程项目环境处理工艺等变更影响报告书》 于 2014 年 11 月 4 日通过射阳县环保局批复（射环字[2014]168 号），主要对污水厂的工艺、水质以及污水厂的构筑物进行变更；于 2016 年 3 月 14 日取得日处理 5000 吨污水处理规模的“三同时”验收的意见（射环验[2016]5 号）。

于 2017 年 1 月委托江苏科易达环保科技有限公司编制了《江苏沙印集团射

阳印染有限公司日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目环境影响报告

表》 ，于 2018 年 6 月 19 日经射阳县环境保护局审批通过了审批（审批文号：

射环审[2018]7 号）。目前该项目已建成并于 2018 年 7 月投入试运行。受江苏

沙印集团射阳印染有限公司委托，江苏天宇检测技术有限公司承担日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目的验收监测工作。

受江苏沙印集团射阳印染有限公司委托，江苏天宇检测技术有限公司依据国家颁发的建设项目竣工环境保护验收的有关规定，组织专业技术人员于 2019 年

4 月 17～18 日与 2019 年 6 月 17～18 日，根据前期 2018 年 4 月 9 日现场检查后编制的验收方案，对该建设项目废水、废气、噪声、固体废物等污染排放状况和各类环保治理设施的运行情况进行了现场监测与检查。根据监测、检查结果编制了本验收监测报告，为该项目的竣工验收及环境管理提供科学依据。

本次验收项目基本信息见表 1.1。

### 表 1.1	本次验收项目基本信息表

| 内容 | 基本信息 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目 |
| 建设单位 | 江苏沙印集团射阳印染有限公司 |
| 法人代表 | 陆玉良 |
| 行业类别 | D4260-污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | 技改 |
| 建设地点 | 盐城市纺织染整产业园 |
| 劳动定员 | 职工 20 人 |
| 工作制度 | 实行三班制，年生产 365 天，年工作时间 8760 小时 |
| 建筑面积 | 建筑面积 23900 平方米 |
| 预算投资情况 | 总投资：5000 万元，环保投资：585 万元，占比：11.7% |
| 实际投资情况 | 总投资：5000 万元，环保投资：585 万元，占比：11.7% |
| 立项 | 射阳县经信委，项目代码：2017-320924-17-03-603672 |
| 环评 | 江苏科易达环保科技有限公司 |
| 环评批复 | 射阳县环境保护局，射环审[2018]7 号，2018 年 6 月 19 日 |
| 开工建设时间 | 2018 年 6 月 |
| 项目竣工时间 | 2018 年 7 月 |
| 项目调试时间 | 2018 年 7 月 |
| 本次验收项目建设规模 | 江苏沙印集团射阳印染有限公司日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目 |
| 现场勘查工程实际建设情况 | 主体与辅助工程已经建成部分，各类设施处于正常运行状态，生产 负荷达到建成部分设计规模的 75%以上 |

## 竣工验收重点关注内容

    - 核实主要生产设备、原辅材料用量、种类等，确定项目产能是否发生变化及是否达到环保竣工验收的负荷要求；

    - 核实生产工艺流程，确定项目产污环节是否有变化；

    - 核实各类污染防治措施，对照环评要求是否落实到位，分析各类污染物达标状况；

## 验收工作技术程序和内容

验收监测工作可分为启动、自查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段。

验收工作技术程序见图 1-1。

### 图1-1 项目竣工验收工作技术程序图

# 验收监测依据

## 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

    - 《建设项目环境保护管理条例》,国务院第 682 号令。

    - 《污染源监测管理办法》 ，环发（1999）246 号，国家环保总局，1999年 11 月 1 日。

    - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 ,国环规环评[2017]4 号， 2017 年 11 月。

    - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南	污染影响类》生态环境部办公厅，2018 年 5 月 16 日。

    - 《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》,江苏省环保局，苏环管[97]122 号。

（7）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1992]第 38 号令）。

## 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

- 《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

- 《纺织染整工业废水治理工程技术规范》(HJ471-2009)

- 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4 号，2017 年 11 月 20 日）；

- 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 ， 环发[2000]38 号；

- 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 ，生态环境部办公厅，2018 年 5 月 16 日；

## 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

- 《江苏沙印集团射阳印染有限公司日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目环境影响报告表》（江苏科易达环保科技有限公司，2018 年 4 月）；

- 《江苏沙印集团射阳印染有限公司日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目环境影响报告表的批复》（射阳县环境保护局，射环审[2018]7 号， 2018 年 6 月 19 日）。

## 其他相关文件

（1）江苏沙印集团射阳印染有限公司委托我公司对上述技改项目进行验收的监测服务合同。

# 项目建设情况

## 地理位置及平面布置

江苏沙印集团射阳印染有限公司位于盐城市纺织染整产业园。项目厂区东侧为居民，西侧依次为五环印染厂、环美织染公司、欧斯曼纺织公司，北侧依次为江苏印染有限公司、江苏思园织造印染有限公司、格莱特纺织印染有限公司和江苏七彩纺织染整有限公司，南侧依次为江苏尚嘉针织印染有限公司、江苏悦达众翔织印染有限公司。具体地理位置见图 3.1，项目周边环境现状见图 3.2，平面布置见图 3.3。

### 图3.1 项目地理位置

图3.2 项目周边环境现状

图3.3 项目平面布置

## 建设内容

江苏沙印集团射阳印染有限公司位于盐城市纺织染整产业园，公司主要负责江苏沙印集团印染有限公司产生的印染废水、热电厂废水以及生活废水。本次验收项目日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目。该项目全厂定员 20 人，

实行 24 小时工作制，年工作 365 天，年运行小时数 8760 小时。

江苏沙印集团射阳印染有限公司厂区内已批复项目情况见表 3.1、3.2，本次验收项目具体工程建设情况见表 3.3。

### 表 3.2-1 沙印集团环保审批情况表

| 项目名称 | 批复部门 | 批复时间 | 批复文号 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《关于对江苏沙印集团射阳印染有限公司梭织、针织印染 项目环境影响报告书的批复》 | 江苏省环保厅 | 2011 年 12 月 16 日 | 苏环审[2011]114 号 | 8000 万米/年梭织面料印染项目（盐城市环保局，盐环验[2016]35 号，2016 年 11 月 7 日）；3000 吨 /年针织面料印染项目（射阳县环保局， 2016 年 12 月 19 日， 违法违规项登记备案 意见） |
| 《关于对江苏沙印集团射阳印染有限公司梭织、针织印染项目环境影响修编报告的复函》 | 江苏省环保厅 | 2014 年 3 月 6 日 | 苏环便管[2014]24 号 |  |
| 《关于对江苏沙印集团射阳 印染有限公司30000 锭纺纱项目环境影响报告表的批复》 | 射阳县环保局 | 2011 年 9 月 19 日 | 射环表复[2011]129 号 | 射阳县环保局，射环 简验[2016]15 号， 2016 年 6 月 16 日 |
| 《关于对江苏沙印集团射阳 印染有限公司热电联产项目环境影响报告书的批复》 | 江苏省环保厅 | 2010 年 4 月 25 日 | 苏环审[2010]85 号 | 江苏省环保厅，苏环验[2016]7 号，2016 年 1 月 14 日 |
| 《关于对江苏沙印集团射阳印染有限公司热电联产项目 环境影响修编报告的复函》 | 江苏省环保厅 | 2014 年 3 月 6 日 | 苏环便管[2014]25 号 |  |
| 《关于江苏沙印集团射阳印染有限公司年产 3500 万米高档布料生产线项目环境影响 报告表的审批意见》 | 射阳县环保局 | 2014 年 11 月 14 日 | 射环表复[2014]136 号 | 射阳县环保局，射环简验[2016]14 号， 2016 年 6 月 16 日 |
| 《关于江苏沙印集团射阳印染有限公司年产 3000 万米高档布料扩能项目环境影响报 告表的审批意见》 | 射阳县环保局 | 2017 年 6 月 27 日 | 射环表复[2017]46 号 | - |
| 《江苏沙印集团射阳印染有限公司高档面料染整及梭织印染技改项目（年产 4000 万米人棉梭织印染服用面料、6500 万米涤纶印染高档面料项目）环境影响报告书的审批 意见》 | 射阳县环保局 | 2019 年 3 月 19 日 | 射环审[2019]4 号 | - |

| 项目名称 | 批复 部门 | 批复时间 | 批复文号 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《江苏沙印集团射阳印染有 |  |  |  |  |
| 限公司污泥干化资源综合利 用工程项目环境影响报告书 | 射阳县 环保局 | 2019 年 3 月 28 日 | 射环审 [2019]7 号 | - |
| 的审批意见》 |  |  |  |  |

表 3.2-2 现有项目环保审批情况表

| 项目名称 | 批复部门 | 批复时间 | 批复文号 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《关于江苏沙印集团射阳印染有限公司新建日处理 1 万吨/日印染废水集中处理工程 项目环境影响报告书》 | 射阳县环保局 | 2011 年3 月 14 日 | 射环字[2011]31 号 | 《关于对江苏沙印集团射阳印染有限公司新建日处理 1 万吨印染废水集中处理工程项目（一期 5000 吨/日）环保“三同时”验收的意见》，射环验[2016]5 号，2016 年 3 月 14 日 |
| 《关于江苏沙印集团射阳印染有限公司新建日处理 1 万吨印染废水集中处理工程项 目工艺等部分内容变更影响报告书》 | 射阳县环保局 | 2012 年8 月 16 日 | 射环字[2012]110 号 |  |
| 《关于江苏沙印集团射阳印 染有限公司新建日处理 1 万吨印染废水集中处理工程项目环境处理工艺等变更影响 报告书》 | 射阳县环保局 | 2014 年 11 月 4 日 | 射环字[2014]168 号 |  |

表 3.3	具体项目建设情况

| 工程位置 | 项目名称 | 概述 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本次验收 |
| 江苏沙印集团射阳印染有限公司 | 日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目 | 本次验收项目主要为日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目 | 试运行 | 内容：日处理 1 万吨印染废水集中处理改 造工程项 |
|  |  |  |  | 目 |

根据项目现场调查情况，对照 《江苏沙印集团射阳印染有限公司日处理 1 万吨印染废水集中处理改造工程项目环境影响报告表》 及其审批意见中的工程建设内容，具体建设内容及生产设备见表 3.4、3.5、3.6。

### 表 3.4	本次验收项目主要建设内容

| 序号 | 名称 | 尺寸规格 | 数量 | 环评建设情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 调节池 | 39*16*7.5m | 1 | 依托现有设施 | 与环评一致 |
| 2 |  | 初沉池 | 39.7*11.7*6.0m | 1 | 依托现有设施 | 与环评一致 |
| 3 |  | 水解池 | 39.7*31.2*8.5m | 1 | 原厌氧池 | 与环评一致 |
| 4 |  | 水解出水沉淀池 | 39.7*15.3*5.0m+39.7*41.7* 6.0m | 1 | 原好氧池与沉淀池改造 | 与环评一致 |
| 5 |  | UASB 反应池 | 24.0*18.0*10.5m | 4 | 新建 | 与环评一致 |
| 6 |  | 二沉池 | 34.0*7.0*6.0m | 2 | 新建 | 与环评一致 |
| 7 |  | 反硝化池 | 32.7*30.0*6.0m | 2 | 新建 | 与环评一致 |
| 8 |  | 好氧池 | 34*34*6.0m | 2 | 新建 | 与环评一致 |
| 9 |  | 三沉池 | 34*9.0*5.5m | 2 | 新建 | 与环评一致 |
| 10 |  | 加药反应池 | 20.0*10.0*3.0m | 1 | 新建 | 与环评一致 |
| 11 |  | 磁加载沉淀池 | φ10.0*5.0m | 4 | 新建 | 与环评一致 |
| 12 | 辅助系统 | 自洁式连续流净水机 | / | 2 | 新建 | 与环评一致 |
| 13 |  | 污泥浓缩池 | φ16.0*5.0m | 1 | 新建 | 与环评一致 |
| 14 |  | 风机房 | 20.0*10.0*3.5m | 1 | 新建 | 与环评一致 |
| 15 |  | 压泥机房 | 684m2 | 1 | 依托现有设施 | 与环评一致 |
| 16 |  | 加药房 | 加药房 288m2 | 1 | 依托现有设施 | 与环评一致 |

表 3.5	本项目主要设备一览表（新增）

| 工段 | 主要工艺机械设备表 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 环评型号规格 | 环评数量 | 实际型号规格 | 实际数量 | 备 注 |
| 1 | BYSB-plus 配水器 | 套 | ZP-120 | 16 | ZP-120 | 12 | 减少，建设过程中根据实际情况，设备数量发 生调整，不属于重大变动 |
| 2 | UASB 三相分离器 | 整套 | TPS-A-20 | 4 | TPS-A-20 | 4 | 与环评一致 |
| 3 | 温度计 | 台 | 0-100℃ | 8 | 0-100℃ | 人工监测 | 减少，建设过程中根据实际情况，设备数量发 生调整，不属于重大变动 |
| 4 | 电磁流量计 | 台 | DN100 | 12 | DN100 | 12 | 与环评一致 |
| 5 | 电磁流量计 | 台 | DN250 | 4 | DN250 | 4 | 与环评一致 |
| 6 | BYSB-plus 出水堰槽 | 整套 | 非标 | 4 | 非标 | 4 | 与环评一致 |
| 7 | 沼气综合利用水封罐 | 套 | Ø1200*1800 | 4 | Ø1200*1800 | 4 | 与环评一致 |
| 8 | BYSB-plus 循环泵 | 台 | TYW150-11 | 8 | TYW150-11 | 8 | 与环评一致 |
| 9 | 弹性填料 | 立方 | Ø180 | 5000 | Ø180 | 5000 | 与环评一致 |
| 10 | 二沉池刮泥机 | 套 | ND-7 | 2 | ND-7 | 2 | 与环评一致 |
| 11 | 吹脱系统 | 套 | 非标品 | 1 | 非标品 | 2 | 增加，建设过程中根据实际情况，设备数量发 生调整，不属于重大变动 |
| 12 | 反硝化池推流搅拌机 | 套 | QJB-10.0 | 10 | QJB-10.0 | 10 | 与环评一致 |
| 13 | 罗茨风机 | 套 | XSR-150 | 3 | XSR-150 | 4 | 增加，建设过程中根据实际情况，设备数量发 生调整，不属于重大变动 |
| 14 | 流化循环曝气器 | 套 | BYXL-130 | 365 | BYXL-130 | 365 | 与环评一致 |
| 15 | 生物促进剂投加装置 | 套 | 非标 | 2 | 非标 | 2 | 与环评一致 |
| 16 | 碳源投加装置 | 套 | 非标 | 2 | 非标 | 3 | 增加，建设过程中根据实际情况，设备数量发 生调整，不属于重大变动 |

| 工段 | 主要工艺机械设备表 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 环评型号规格 | 环评数量 | 实际型号规格 | 实际数量 | 备 注 |
| 17 | 混合液回流泵 | 套 | TYW250-10 | 4 | TYW250-10 | 4 | 与环评一致 |
| 18 | 三沉池刮吸泥机 | 套 | ND-9 | 2 | ND-9 | 2 | 与环评一致 |
| 19 | 混凝搅拌机 1 | 套 | 4.0KW | 4 | 4.0KW | 6 | 增加，建设过程中根据实际情况，设备数量发 生调整，不属于重大变动 |
| 20 | 混凝搅拌机 2 | 套 | 3.0KW | 6 | 3.0KW | 4 | 减少，建设过程中根据实际情况，设备数量发 生调整，不属于重大变动 |
| 21 | 干粉料仓 | 套 | 非标 | 1 | 非标 | 1 | 与环评一致 |
| 22 | 单周边刮泥机 | 套 | DL-5 | 4 | DL-5 | 4 | 与环评一致 |
| 23 | 助剂分离鼓 | 套 | HS-700 | 4 | HS-700 | 4 | 与环评一致 |
| 24 | 排泥隔膜泵 | 套 | JS50 | 8 | JS50 | 8 | 与环评一致 |
| 25 | 磁种隔膜泵 | 套 | JS32 | 8 | JS32 | 8 | 与环评一致 |
| 26 | 自洁式连续流净水机 | 套 | ZG-20000 | 2 | ZG-20000 | 2 | 与环评一致 |
| 27 | 污泥浓缩机 | 套 | N-16 | 1 | N-16 | 1 | 与环评一致 |
| 28 | 污泥上清液泵 | 台 | TYW150-12.5 | 2 | TYW150-12.5 | 2 | 与环评一致 |
| 29 | 污泥提升泵 | 台 | TYW150-17 | 2 | TYW150-17 | 2 | 与环评一致 |
| 30 | 电控系统 | 批 | / | 1 | / | 1 | 与环评一致 |
| 31 | 管路系统 | 批 | / | 1 | / | 1 | 与环评一致 |

表3.6 中水回用设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评型号 | 环评数量 | 实际型号 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自清洗过滤器 | 台 | ￠450*H500，Q=50m3/h | 1 | ￠450*H500，Q=50m3/h | 1 | 与环评一致 |
| 2 | 储气罐 | 台 | V=2000L，1.0MPa | 1 | V=2000L，1.0MPa | 1 | 与环评一致 |
| 3 | 空气管 | 式 | / | 1 | / | 1 | 与环评一致 |
| 4 | 超滤膜组件 | 支 | iMEM-250 | 16 | iMEM-250 | 16 | 与环评一致 |
| 5 | 气动阀 | 套 | DN80,PN1.0 | 7 | DN80,PN1.0 | 8 | 增加，建设过程中根据实际情况，设备数量发 生调整，不属于重大变动 |
| 6 | 计量加药泵 | 台 | Q=50L/H,0.4bar | 1 | Q=50L/H,0.4bar | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 加药桶 | 台 | 500L，配液位开关， 配搅拌器，装泄空阀 | 1 | 500L，配液位开关，配 搅拌器，装泄空阀 | 1 | 与环评一致 |
| 8 | 主机机架 | 个 | 与膜系统配合 | 1 | 与膜系统配合 | 1 | 与环评一致 |
| 9 | 反洗水箱 | 个 | 5M3，装溢流装置 | 1 | 5M3，装溢流装置 | 1 | 与环评一致 |
| 10 | 配套管路 | 个 | 台湾 | 1 | 台湾 | 1 | 与环评一致 |
| 11 | 保安过滤器 （附滤芯） | 台 | 50t/h,20um， | 2 | 50t/h,20um， | 2 | 与环评一致 |
| 12 | 膜元件 | 支 | TML720DA-400 | 32 | TML720DA-400 | 32 | 与环评一致 |
| 13 | 膜壳 | 个 | 4 芯装 | 8 | 4 芯装 | 8 | 与环评一致 |
| 14 | RO 膜架 | 套 | / | 1 | / | 1 | 与环评一致 |
| 15 | 设备内部管 路 | 套 | 台湾 | 1 | 台湾 | 1 | 与环评一致 |
| 16 | 加药桶 | 台 | 200L | 1 | 200L | 1 | 与环评一致 |