盐城闽华异形石业有限公司

新上年加工15万平方米花岗岩、10万平方米大理石项目

竣工环境保护验收监测报告

天宇（环验）检字第（1909008）号

建设单位：盐城闽华异形石业有限公司

编制单位：江苏天宇检测技术有限公司

2019年11月

| 建设单位法人代表 | ： | （签字） |
| --- | --- | --- |
| 编制单位法人代表 | ： | （签字） |
| 项目负责人 | ： | 张珍珍 |
| 报告编写人 | ： | 张珍珍 |
| 参与人员 | ： | 张昊、王栋、杨雨韵、袁皖利、季玲玲、朱艳、李树峰、陈铭、李春霞等 |
| 建设单位 盐城闽华异形石业有限公司（盖章） | 编制单位 江苏天宇检测技术有限公司（盖章） |
| 电话 | ： | 15988851878 | 电话 | ： | 0515-80995958 |
| 传真 | ： | - | 传真 | ： | 0515-80995959 |
| 邮编 | ： | 224300 | 邮编 | ： | 224014 |
| 地址 | ： | 射阳县射阳港经济开发区钱江国际石材产业园1号厂房4-5号 | 地址 | ： | 盐城市盐都区盐龙街道办事处盐渎西路900号创新中心1号楼4层 |

#### 目  录

1  项目概况	1

1.1  项目背景	1

1.2  验收项目概况	1

1.3  竣工验收重点关注内容	3

1.4  验收工作技术程序和内容	3

2  验收监测依据	6

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	6

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范	6

2.3  建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	7

2.4  其他相关文件	7

3  项目建设情况	8

3.1  地理位置及平面布置	8

3.2  建设内容	12

3.3  主要原辅材料及燃料	14

3.4  水源及水平衡	14

3.5  生产工艺	16

3.5.1  花岗岩板材、大理石板材生产线	16

3.6  项目变动情况	18

4  环境保护设施	19

4.1  污染物治理/处置设施	19

4.1.1  废水	19

4.1.2  废气	20

4.1.2.1  无组织废气	20

4.1.3  噪声	20

4.1.4  固（液）体废物	21

4.2  其他环境保护设施	22

4.2.1  其他设施	22

4.3  环保设施投资及“三同时”落实情况	23

5  环评影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	24

5.1  环境影响报告表主要结论与建议	24

5.2  审批部门审批决定	26

5.3  环评批复落实情况	26

6  验收执行标准	28

6.1  废水污染物执行标准	28

6.2  废气污染物执行标准	28

6.3  厂界噪声执行标准	29

6.4  固体废物执行标准	29

7  验收监测内容	30

7.1  环境保护设施调试运行效果	30

7.1.1  废水	30

7.1.2  废气	30

7.1.2.1  无组织排放	30

7.1.3  厂界噪声监测	30

8  质量保证和质量控制	31

8.1  监测分析方法	31

8.2  监测仪器	32

8.3  人员能力	33

8.4  水质、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

8.5  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

9  验收监测结果	35

9.1  生产工况	36

9.2  环保设施调试运行效果	36

9.2.1  污染物排放监测结果	36

9.2.1.1  废水	36

9.2.1.2  废气	38

9.2.1.3  厂界噪声	41

9.2.1.4  固体废物处置情况检查	41

9.2.2  环保设施处理效率监测结果	42

9.2.2.1  废水治理设施	42

10  验收监测结论与建议	43

10.1  结论	44

10.2  建议	45

11  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	46

附件：

（1）射阳县环境保护局关于《盐城闽华异形石业有限公司新上年加工15万平方米花岗岩、10万平方米大理石项目环境影响报告表》的审批意见；

（2）立项备案；

（3）建设项目竣工环境保护验收上岗证；

（4）营业执照；

（5）建设项目环境保护设施竣工日期、调试起止日期公示；

（6）验收监测期间工况证明、排水量证明；

（7）试生产期间产品、固废产量证明；

（8）生活垃圾清运协议、生活污水接管证明；

（9）验收监测委托书；

（10）承诺书；

（11）采样点位图。

# 1  项目概况

## 1.1  项目背景

盐城闽华异形石业有限公司，是一家从事石材加工及销售的企业。本次验收新建项目位于射阳县射阳港经济开发区钱江国际石材产业园1号厂房4-5号，盐城闽华异形石业有限公司投资2000万元建设新上年加工15万平方米花岗岩、10万平方米大理石项目。

项目于2017年11月28日取得盐城射阳县发改委立项备案（射发改备[2017]116号），于2018年2月编制了《盐城闽华异形石业有限公司新上年加工15万平方米花岗岩、10万平方米大理石项目环境影响报告表》，并于2018年4月24日取得射阳县环境保护局审批意见。

本次验收项目，盐城闽华异形石业有限公司新上年加工15万平方米花岗岩、10万平方米大理石项目于2018年12月24日竣工，2019年1月15日开始进入调试期。受盐城闽华异形石业有限公司委托，江苏天宇检测技术有限公司承担盐城闽华异形石业有限公司新上年加工15万平方米花岗岩、10万平方米大理石项目的验收监测工作。

根据射阳县环境保护局要求，受盐城闽华异形石业有限公司委托，江苏天宇检测技术有限公司依据国家颁发的建设项目竣工环境保护验收的有关规定，组织专业技术人员于2019年8月29日～8月30日，根据前期现场检查后编制的验收方案，对该建设项目废水、废气、噪声、固体废物等污染排放状况和各类环保治理设施的运行情况进行了现场监测与检查。根据监测、检查结果编制了本验收监测报告，为该项目的竣工验收及环境管理提供科学依据。

## 1.2  验收项目概况

盐城闽华异形石业有限公司位于射阳县射阳港经济开发区钱江国际石材产业园1号厂房4-5号，本次验收新上年加工15万平方米花岗岩、10万平方米大理石项目总投资2000万元，其中环保投资8万元，占总投资的0.4%，全厂总占地面积3800平方米，劳动定员30人，年工作天数300天，三班制，每班8小时，年工作时间为7200小时。

本次验收项目基本信息见表1.1。

表1.1  本次验收项目基本信息表

| 内容 | 基本信息 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新上年加工15万平方米花岗岩、10万平方米大理石项目 |
| 建设单位 | 盐城闽华异形石业有限公司 |
| 法人代表 | 方建华 |
| 行业类别 | 303砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设地点 | 射阳县射阳港经济开发区钱江国际石材产业园1号厂房4-5号 |
| 劳动定员 | 劳动定员30人 |
| 工作制度 | 年工作天数300天，三班制，每班8小时，年工作7200小时 |
| 占地面积 | 3800m2 |
| 预算投资情况 | 总投资：10050万元，环保投资：10万元，占比：0.10% |
| 实际投资情况 | 总投资：2000万元，环保投资：8万元，占比：0.4% |
| 立项 | 盐城射阳县发改委，批准文号：射发改备[2017]116号，2017年11月28日 |
| 环评 | 江苏叶萌环境技术有限公司，2018年2月 |
| 环评批复 | 射阳县环境保护局，射环表复[2018]50号，2018年4月24日 |
| 开工建设时间 | 2018年8月10日 |
| 项目竣工时间 | 2018年12月24日 |
| 投入试生产时间 | 2019年1月15日 |
| 本次验收项目建设规模 | 新上年加工15万平方米花岗岩、10万平方米大理石项目 |
| 现场勘查工程实际 建设情况 | 本项目主体与辅助工程已按环评要求全部建成，各类设施处于正常运行状态，生产负荷达到设计规模的75%以上 |

## 1.3  竣工验收重点关注内容

（1）核实主要生产设备、原辅材料用量、种类等，确定项目产能是否发生变化及环保竣工验收监测期间的实际生产负荷；

（2）核实生产工艺流程，确定项目产污环节是否有变化；

（3）核实各类污染防治措施，对照环评要求是否落实到位，分析各类污染物达标状况；

（4）核查企业环境风险防范措施是否按要求落实到位。

## 1.4  验收工作技术程序和内容

验收监测工作可分为启动、自查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段。

验收工作技术程序见图1.1。

# 图1.1  项目竣工验收工作技术程序图