江苏骏腾石业有限公司

新上年加工13万平方米花岗岩、11万平方米大理石项目

（一期新上年加工13万平方米花岗岩项目）

竣工环境保护自主验收意见

2019年11月28日，江苏骏腾石业有限公司对“新上年加工13万平方米花岗岩、11万平方米大理石项目（一期新上年加工13万平方米花岗岩项目）”进行了竣工环境保护自主验收。验收组由建设单位（江苏骏腾石业有限公司）、监测单位（江苏天宇检测技术有限公司）组成，验收组还邀请2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施运行情况和环保管理制度落实情况的介绍、监测单位对环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了项目配套建设的环保设施及运行情况。验收组审核了有关资料，并进行了现场核查，经认真研究讨论形成自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

江苏骏腾石业有限公司环评批复新上年加工13万平方米花岗岩、11万平方米大理石项目，位于射阳县射阳港经济开发区钱江国际石材产业园4号厂房9-10号，是一家从事各种规格的石材加工与销售的企业。

项目于2017年11月28日取得盐城射阳县发改委立项备案（射发改备[2017]117号），于2018年2月编制了《江苏骏腾石业有限公司新上年加工13万平方米花岗岩、11万平方米大理石项目环境影响报告表》，并于2018年4月24日取得射阳县环境保护局审批意见。2018年12月24日江苏骏腾石业有限公司新上年加工13万平方米花岗岩、11万平方米大理石项目（一期新上年加工13万平方米花岗岩项目）工程建设结束，主体工程和相关环保工程同时建成，2019年1月15日投入调试运行。

二、环境保护设施建设情况

（一）废水

验收项目排放的废水主要为生活污水。喷淋冷却用水、水膜除尘用水、设备地面清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水目前用槽车托运至射阳县新港污水处理厂处理后尾水排入射阳河裁湾河道，待污水管网铺设至该地块，立即接入管网。

（二）废气

验收项目产生的废气主要来源于干式磨边产生的粉尘及地面、设备、原料和成品表面的风吹扬尘。干式磨边产生的粉尘经集气罩收集通过水膜除尘处理后以无组织形式排放，未收集粉尘及其他粉尘均以无组织形式在车间内排放。

（三）噪声

验收项目主要噪声源为大切机、切边机、红外线仿型机等。建设单位采取合理布局、设备基础固定、厂房隔音、距离衰减措施处理后，确保厂界噪声达标排放。

（四）其他环境保护设施

1、排污口规范化整治

本次验收项目建成后，各排口均设有明显标识，安装了标志牌。

2、其他设施

企业环境管理制度完善，设置相应的环境管理机构及专职人员，执行国家、地方环境保护法律、法规，落实环境保护行政主管部门管理要求并完成相关报表，实施环境保护方案的规划和管理，确保环境保护治理设施运行、维护及更新，确保各项污染物达标排放。

三、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，项目正常生产的情况下，生产废水排口SS日均浓度达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1直流冷却水和洗涤用水标准限值要求；生活污水排口COD、SS、氨氮、总磷、动植物油类日平均浓度均达到射阳县新港污水处理厂南部分厂接管标准限值要求。

2、废气

①无组织废气

验收监测期间，项目正常生产的情况下，无组织排放的颗粒物最大浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准限值要求。

3、厂界噪声

验收项目在主要设备和噪声防治设施正常运转的情况下，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，昼、夜间厂界噪声达标排放。

（二）环保设施处理效率

见下表。

环保设施去除效果一览表

| 类别 | 治理设施 | 污染物去除效率评价 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水依托出租方厂区现有沉淀池沉淀后回用于生产 | 本次验收项目SS平均处理效率达到98.1% |

四、工程建设对环境的影响

1、生产废水依托出租方厂区现有沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经厂区化粪池处理达接管标准后，用槽车托运至射阳县新港污水处理厂进一步处理。由于废水接管到射阳县新港污水处理厂，对周边没有废水直接排放，项目建设对周边水环境影响较小。

2、项目无组织废气均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中标准限值要求，所以该项目正常生产时对环境空气质量影响较小。

3、项目厂界噪声均达标，对区域声环境影响较小。

五、验收结论

江苏骏腾石业有限公司新上年加工13万平方米花岗岩、11万平方米大理石项目（一期新上年加工13万平方米花岗岩项目）污染防治设施已按环评要求建设到位，做到了“三同时”；验收监测期间，污染物排放浓度符合国家和地方相关标准，环评与审批未提出总量控制要求；该项目环境影响报告表审批后，项目建设过程当中与环评对比，未出现重大变动；项目建设过程中未造成重大环境污染事故和重大生态破坏；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017）》管理要求，本项目还未达到排污许可证申领时限；本项目分期建设，但其使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足其相应主体工程需要；项目建成以来未受到环境主管部门的处罚及整改要求；验收报告的基础资料数据完整真实，验收结论明确合理；现场核查时，未发现违反其他环境保护法律法规规章等规定的现象。

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的要求，江苏骏腾石业有限公司新上年加工13万平方米花岗岩、11万平方米大理石项目（一期新上年加工13万平方米花岗岩项目）废水、废气、噪声竣工环境保护验收合格。